załącznik nr 1

Dane techniczne charakteryzujące

budynek Centrum Kultury i Turystyki ul. Warszawska 26 w Mrągowie

- Wskaźniki

- Powierzchnia całkowita: 2.675,20 m²

- Powierzchnia użytkowa: 2.350,51 m²

- Kubatura:		         14.800 m³

- Ilość kondygnacji: nadziemnych 2, podziemnych 1.

- Warunki geotechniczne

- Dopuszczalne naprężenie na grunt 2 kg/cm³.

- Rzędna najwyższego poziomu wody gruntowej 4 m.

- Rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego

- Fundamenty żelbetonowe.

- Ściany- mur z cegły.

- Słupy żelbetonowe.

- Dach płaski, płytki korytkowe kryte papą.

- Stropy żelbetonowe.

- Schody żelbetonowe.

- Wyposażenie w instalacje i urządzenia.

- Instalacja wod.- kan. z 1963 r.

- Instalacja CO z 1963 r.

- Instalacja elektryczna z 1963 r.

- Instalacja telefoniczna z 1963 r.

- Instalacja wentylacyjna z 1963 r.

- ilość pkt. poboru energii elektr. - 350

- ilość obwodów instalacji wewnętrznej – 53

- ilość wyłączników rróżnicowo-prądowych -  9

Dane techniczne charakteryzujące budynki na boiskach ORLIK:

I. Przy ul. Żołnierskiej 6 oddany do użytku w 2009r.

Powierzchnia całkowita: 82,90 m2

Kubatura: 273,09 m2

Ilość kondygnacji: jedna

Konstrukcja szkieletowa

Budynek niski

Budynek niepodpiwniczony

Ściany i podłoga z paneli OSB

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja elektryczna

Ogrzewanie elektryczne.

ilość pkt. poboru energii elektr. - 82

II Przy ul. Os. Mazurskie 12 oddany do użytku w 2010r.

Powierzchnia całkowita 85,00 m2

Ilość kondygnacji: jedna

Budynek niski

Budynek niepodpiwniczony

Ściany i dach z drewna

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja elektryczna

Ogrzewanie elektryczne

ilość pkt. poboru energii elektr. - 82

Dane techniczne sceny  przy Pl. Unii Europejskiej.

Pow. Sceny 73,4 m2

Pow. Widowni 517,4 m2

Pow. Schodów terenowych 76,7 m2

Kubatura sceny 433 m3

Konstrukcja zadaszenia sceny: stalowa, spawana z kształtowników HEB 260, płatwie dachowe

Z profili stalowych zamkniętych 160x120x5. Pokrycie dachu sceny z blachy stalowej powlekanej BTD – 35S

Konstrukcja sceny: rygle stalowe z kształtowników o profilu zamkniętym RP 140x100x5, legary drewniane 6x12 cm w rozstawie co 90 cm. Podłoga z desek struganych gr.32 mm .

Ilość punktów poboru energii elektr. -78

Ilość wyłączników różnicowo-prądowych – 2

Ilość obwodów instalacji wewnętrznej - 65

Dane techniczne budynków w amfiteatrze przy ul. Jaszczurcza Góra 10:

A. Budynek toalet:

Pow. Całkowita – 166,25 m2

Pow. Użytkowa – 120,85 m2

Pow. Zabudowy – 93,24 m2

Kubatura -842,68 m3

Ilość kondygnacji :

- nadziemna –dwie:

- toaleta męska i damska

- toalety pojedyncze 4 szt.

Ilość punktów poboru energii elektr. - 4

B. Scena i zaplecze sceny:

Pow. Sceny 381,86 m2 (kształt owalny)

Pow. Użytkowa – 329,99 m2

Pow. Całkowita – 381,86 m2

Pow. Zabudowy 381,86 m2

Kubatura – 1626,72 m3

Pod sceną :

- 4 garderoby z toaletami

- pomieszczenia gastronomii – kuchnia , zmywak

- pomieszczenie socjalne

- wiata letniej gastronomii

Fundamenty – płyta żelbetowa gr. 25 cm

Ściany żelbetowe

Strop żelbetowa płyta gr. 25 cm.

Ilość punktów poboru energii elektr. - 358

Ilość wyłączników różnicowo-prądowych – 2

Wentylacja mechaniczna – 7 wentylatorów

C. Zadaszenie sceny:

Zadaszenie posadowione na palach o średnicy 600 mm i dłg. 7,0 m

Pole łączone z łukami poprzez blachę fundamentową o gr. 1,4 m z betonu C 25/30 zbrojone.

Pośrodku sceny kratownica przestrzenna z profili ramowych – stal profilowana S 235 JRG 2.

Materiał zadaszenia : membrana wielowarstwowa z PCV i poliestru firmy Mehler Texnologies.

D. Widownia – podzielona na cztery sektory z 5280 siedziskami z drewna o pow 2 313 m2

E.  Wiata reżyserki – 43,00 m2

F.  Wiata kasy – 74,00 m2

-

Mrągowo, dnia 13.04.2017r.